SCHEDA «L»: EMISSIONI IN ATMOSFERA

NOTE DI COMPILAZIONE

Nella compilazione della presente scheda si suggerisce di effettuare una prima organizzazione di tutti i punti di emissione esistenti nelle seguenti categorie: a) i punti di emissione relativi ad attività escluse dall’ambito di applicazione della parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i. (ad esempio impianti destinati al ricambio di aria negli ambienti di lavoro, riscaldamento dei locali se < a 3Mw, ecc...); b) i punti di emissione relativi ad attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, ai sensi dell’Allegato IV parte I alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.; c) i punti di emissione relativi ad attività in deroga (adesione all'autorizzazione generale), ai sensi dell’Allegato IV parte II alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.;. d) tutte le altre emissioni non comprese nelle categorie precedenti, evidenziando laddove si tratti di camini di emergenza o di by-pass. Tutti i punti di emissione appartenenti alle categorie da a) a d) potranno essere semplicemente elencati. Per i soli punti di emissione appartenenti alla categoria d) dovranno essere compilate le Sezioni L.1 ed L.2. Si richiede possibilmente di utilizzare nella compilazione della Sezione L.1 un foglio di calcolo (Excel) e di allegare il file alla documentazione cartacea.

| Sezione L.1: EMISSIONI |
| --- |
| N° camino | Posizione Amm.va | Reparto/fase/ blocco/linea di provenienza | Impianto/macchinario che genera l’emissione 4 | SIGLA impianto di abbattimento5 | Portata[Nm3/h] | Inquinanti |
|  |  |  |  |  |  | Tipologia | Dati emissivi 8 | Ore di funz.to9 | Limiti 10 |
|  |  |  |  |  | autorizzata6 | misurata7 |  | Concentr. [mg/Nm3] | Flusso di massa [kg/h] |  | Concentr. [mg/Nm3] | Flusso di massa [kg/h] |

NOTE:

In aggiunta alla composizione della tabella riportante la descrizione puntuale di tutti i punti di emissione, è possibile, ove pertinente, fornire una descrizione delle emissioni in termini di fattori di emissione (valori di emissione riferiti all’unità di attività delle sorgenti emissive) o di bilancio complessivo compilando il campo sottostante.

| Sezione L.2: IMPIANTI DI ABBATTIMENTO11 |
| --- |
| N° camino | SIGLA | Tipologia impianto di abbattimento |
| Descrizione e definizione delle principali caratteristiche dell’impianto di abbattimento (per carico inquinante in ingresso e in uscita ed efficienza di abbattimento, dimensionamento e condizioni operative, sistemi di regolazione e controllo, tempistiche di manutenzione / sostituzione). |
| Sistemi di misurazione in continuo. |

| PERIODO DI OSSERVAZIONE13 | Dal ____ al _____ |
| --- | --- |
| Attività (Indicare nome e riferimento numerico di cui all’Allegato III parte II alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.) |  |
| Capacità nominale [tonn. di solventi /giorno] (Art. 260, comma 1, lett. nn) del al D.Lgs 152/06 e s.m.i.) |  |
| Soglia di consumo [tonn. di solventi /anno] (Art. 260, comma 1, lett. rr) del al D.Lgs 152/06 e s.m.i.) |  |
| Soglia di produzione [pezzi prodotti/anno] (allegato III parte I c.1.1 lett.f del D.lgs 152/06 e s.m.i.) |  |

| INPUT14E CONSUMO DI SOLVENTI ORGANICI | (tonn/anno) |
| --- | --- |
| I1 (solventi organici immessi nel processo) |  |
| I2 (solventi organici recuperati e re-immessi nel processo) |  |
| I=I1+I2 (input per la verifica del limite) |  |
| C=I1-O8 (consumo di solventi) |  |

| OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI Punto 3 b), Allegato IV al DM 44/04 | (tonn/anno) |
| --- | --- |
| O115 (emissioni negli scarichi gassosi) |  |
| O2 (solventi organici scaricati nell'acqua) |  |
| O3 (solventi organici che rimangono come contaminanti) |  |
| O4 (emissioni diffuse di solventi organici nell'aria) |  |
| O5 (solventi organici persi per reazioni chimiche o fisiche) |  |
| O6 (solventi organici nei rifiuti) |  |
| O7 (solventi organici nei preparati venduti) |  |
| O8 (solventi organici nei preparati recuperati per riuso) |  |
| O9 (solventi organici scaricati in altro modo) |  |

| EMISSIONE CONVOGLIATA |
| --- |
| Concentrazione media [mg/Nm3] |  |
| Valore limite di emissione convogliata16[mg/Nm3] |  |

| EMISSIONE DIFFUSA - Formula di calcolo17 |
| --- |
| allegato III parte V -Punto 3 lett.a) del D.lgs 152/06 e s.m.i. | (tonn/anno) |
|  | F=I1-O1-O5-O6-O7-O8 |  |
|  | F=O2+O3+O4+O9 |  |
| Emissione diffusa [% input] |  |
| Valore limite di emissione diffusa18 [% input] |  |

| EMISSIONE TOTALE - Formula di calcolo allegato III parte V -Punto 3 lett.b) del D.lgs 152/06 e s.m.i. | (tonn/anno) |
| --- | --- |
| E=F+O1 |  |

| Allegati alla presente scheda |
| --- |
| Planimetria punti di emissione in atmosfera | W |
| Schema grafico captazioni19 | X |
| Piano di gestione dei solventi (ultimo consegnato)20 | …… |

Eventuali commenti

# Footnotes

Riportare nella “Planimetria punti di emissione in atmosfera” (di cui all’Allegato W alla domanda) il numero progressivo dei punti di emissione in corrispondenza dell’ubicazione fisica degli stessi. Distinguere, possibilmente con colori diversi, le emissioni appartenenti alle diverse categorie, indicate nelle “NOTE DI COMPILAZIONE”.

-  Indicare la posizione amministrativa dell’impianto/punto di emissione nel caso trattasi di installazione gia autorizzata.

- Indicare il nome e il riferimento relativo riportati nel diagramma di flusso di cui alla Sezione C.2 (della Scheda C).

4 - Deve essere chiaramente indicata l’origine dell’effluente (captazione/i), cioè la parte di impianto che genera l’effluente inquinato.

5 - Indicare il numero progressivo di cui alla Sezione L.2.

6 - Indicare la portata autorizzata con provvedimento espresso o, nel caso trattasi di nuova installazione , i valori stimati.

7 - Indicare la portata misurata nel più recente autocontrollo effettuato sull’impianto, nel caso di nuove installazioni, la portata stimata.

8 - Indicare i valori misurati nel più recente autocontrollo effettuato sul punto di emissione. Per inquinanti quali COV (S.O.T.) e NOx occorre indicare nelle note anche il metodo analitico con cui è stata effettuata l’analisi . Per le nuove installazioni indicare i valori stimati ed il metodo di calcolo utilizzato

9 - Indicare il numero potenziale di ore/giorno di funzionamento dell’impianto.

10 - Indicare i valori limite (o range) previsti dalla normativa nazionale, Bref o Bat Conclution.

11 - Da compilare per ogni impianto di abbattimento. Nel caso in cui siano presenti più impianti di abbattimento con identiche caratteristiche, la descrizione può essere riportata una sola

volta indicando a quali numeri progressivi si riferisce.

13 - Questa sezione deve essere elaborata tenuto conto di un periodo di osservazione e monitoraggio dell’impiego dei solventi tale da poter rappresentare significativamente le emissioni di solvente totali di un’annualità.

14 - Si deve far riferimento al contenuto in COV di ogni preparato, come indicato sulla scheda tecnica (complemento a 1 del residuo secco) o sulla scheda di sicurezza.

15 - Ottenuto mediante valutazione analitica delle emissioni convogliate relative all’attività: deve scaturire da una campagna di campionamenti con un numero di misurazioni adeguato a consentire la stima di una concentrazione media rappresentativa.

16 - Indicare il valore riportato nella 4a colonna della Tabella I dell’Allegato III parte III D.lgs 152/06 e s.m.i.

17 - Si suggerisce l’utilizzo della formula per differenza, in quanto i contributi sono più facilmente determinabili.

18 - Indicare il valore riportato nella 5a colonna della Tabella I dell’Allegato III parte III D.lgs 152/06 e s.m.i..

19 - Al fine di rendere più comprensibile lo schema relativo alle captazioni, qualora più fasi afferiscano allo stesso impianto di abbattimento o camino, oppure nel caso in cui le emissioni di una singola fase siano suddivise su più impianti di abbattimento o camini, deve essere riportato in allegato uno schema grafico che permetta di evidenziare e distinguere le apparecchiature, le linee di captazione, le portate ed i relativi punti di emissione.

20 - Da allegare solo nel caso l’attività IPPC rientra nel campo di applicazione dell'art.275 del D.lgs 152/06 s.m.i..